### ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ

### Технические требования к продукции, режимы испытаний (контроля), средства испытаний.

# Производство малярных работ

| Наименование продукции | Наименование и обозначение ТНПА на | Наименование технического требования из ТНПА | Наименование определяемых величин или параметров испытательного режима | Установленные в ТНПА значения определяемых величин и значения точности их определения | Наименование средств испытаний и их технические характеристики | Сведения о поверке (аттестации) средств измерений (испытательного оборудования) | Примечание (вывод о соответствии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | продукцию | методику испытаний (контроля) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | указанные в ТНПА | фактически применяемые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство малярных работ | ТКП 45-5.09-105-2009 Отделочные работы. Правила выполнения. СТБ 1472-2004 Строительство. Отделочные работы. Номенклатура контролируемых показателей | СТБ 1474-2004 Строительство. Малярные и обойные работы. Контроль качества работ | Температура окружающей среды: -для внутренних работ -для наружных работ | Температура, ºС | Не ниже 10 Не ниже 5 | Термометр по ГОСТ 112 | Термометр (-50..+50) ºС , ц.д 1ºС | Паспорт №565/12 от 14.01.2015 | Соответствует |
|  |  |  | Влажность воздуха внутри помещения | Влажность, % | не более 60 | Психрометр | Гигрометр ВИТ-1 | Клеймо 02.2015г. | Соответствует |
|  |  |  | Подготовка основания: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -влажность поверхности: -бетонной, каменной; -деревянной. | Влажность, % | Не более 8% Не более 12% | Влагомер | Влагомер МГ-4 | Аттест. свид. №55555555 от 01.01.2015 г. | Соответствует |
|  |  |  | Состояние основания (наличие на поверхности основания пыли, грязи, жировых пятен, наплывов раствора и бетона); | Требование | Не допускаются | Визуальный контроль | Визуальный контроль |  |  |

Ответственный за функционирование системы

производственного контроля	                                          ____________________